## Slide 1: Ogólne informacje dotyczące możliwości dostosowania środowiska pracy dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności w zakresie mikroklimatu oraz zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi
Zakład Ergonomii
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16
mgr inż. Magdalena Zwolińska

## Slide 2: Plan prezentacji:
Dokumenty odniesienia
Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem
  - tempo metabolizmu
  - izolacyjność cieplna
  - czynniki środowiskowe
Zalecenia dot. pracy osób z niepełnosprawnościami w różnych środowiskach termicznych
Zagrożenie szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi

## Slide 3: Dokumenty odniesienia
PN-EN ISO 7730 Ergonomia środowiska termicznego. Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźników PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego
PN-EN ISO 11079 Ergonomia środowiska termicznego -- Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego
PN-EN 27243 Środowiska gorące -- Wyznaczanie obciążenia termicznego działającego na człowieka podczas pracy, oparte na wskaźniku WBGT
PN-EN ISO 28803 Ergonomia środowiska fizycznego. Stosowanie Norm Międzynarodowych w odniesieniu do osób o wymaganiach szczególnych
PN-EN ISO 8996 Ergonomia środowiska termicznego -- Określanie tempa metabolizmu
PN-EN ISO 9920 Ergonomia środowiska termicznego -- Szacowanie izolacyjności cieplnej i oporu pary wodnej zestawów odzieży
Notes: Najważniejszymi dokumentami odniesienia są normy dot. określania parametrów mikroklimatu takie jak:
Norma dot. odczuwania komfortu cieplnego z zastosowaniem wskaźników PMV i PPD (PN-EN ISO 7730)
Norma dot. oceny obciążenia cieplnego w środowisku zimnym za pomocą wskaźnika IREQ (PN-EN ISO 11079)
Norma dot. obciążenia cieplnego w środowisku gorącym za pomocą wskaźnika WBGT (PN-EN 27243).
W normach tych zawarte są informacje dot. sposobu wyznaczania w/w wskaźników oraz ich interpretacja wraz z wartościami krytycznymi, bezpiecznymi dla organizmu człowieka.
Jednak najważniejszym dokumentem dot. zaleceń pracy osób z niepełnosprawnościami w różnych warunkach środowisk termicznych jest norma dot. ergonomii środowiska fizycznego w odniesieniu do osób o szczególnych wymaganiach (PN-EN ISO 28803).
Ważne są również normy pomocnicze zawierające informacje nt szacowania tempa metabolizmu (PN-EN ISO 8996) czy izolacyjności cieplnej (PN-EN ISO 9920).

## Slide 4: Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem
M – W = Qsk + Qres + S = (C + R + Esk) + (Cres + Eres) + S
M – metaboliczna produkcja ciepła, W/m2
W – wykonywana praca, W/m2
Qres – straty ciepła przez oddychanie, W/m2
Qsk – straty ciepła przez skórę, W/m2
Cres – konwekcyjne straty ciepła przez oddychanie, W/m2
Eres – odparowane straty ciepła przez oddychanie, W/m2
C + R – straty ciepła utajonego przez skórę, W/m2
Esk – odparowane straty ciepła przez skórę, W/m2
S – akumulacja ciepła w organizmie, W/m2
M
Qres
Qsk
Notes: Odczuwanie komfortu cieplnego zależy głównie do prawidłowej wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem.
Równowaga cieplna człowieka zależy od wielu czynników, a wymianę ciepła między człowiekiem a otoczeniem bardzo dobrze opisuje tzw. równanie bilansu cieplnego.
Aby organizm człowieka znajdował się w równowadze termicznej, najważniejsze jest by ilość ciepła „wyprodukowana” przez człowieka (tempo metabolizmu) została odpowiednio zbilansowana z otaczającym go środowiskiem (odbieranie ciepła).

## Slide 5: Wymiana ciepła
PRZEGRZANIE
WYCHŁODZENIE
KOMFORT CIEPLNY
Ilość ciepła produkowana przez organizm
Ilość ciepła odbierana przez otoczenie
PN-EN ISO 11079 wskaźnik IREQ
PMV < -2
PN-EN ISO 7730 wskaźnik PMV
-0,5 < PMV < +0,5
PN-EN 27243 wskaźnik WBGT
PMV > +2
Notes: W przypadku odpowiedniego zbilansowania wymiany ciepła pomiędzy organizmem człowieka a otoczeniem odczuwany jest komfort cieplny. Określany jest on za pomocą wskaźnika PMV (Predicted Mean Vote) opisanego w normie PN-EN 7730. Komfort cieplny odczuwany jest w zakresie -0,5<PMV<+0,5.
W przypadku gdy organizm człowieka „produkuje” więcej ciepła niż otoczenie jest w stanie odebrać, wówczas człowiekowi grozi przegrzanie: uraz cieplny czy hipertermia.
Obciążenie cieplne w środowisku gorącym określany jest poprzez wskaźnik WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – opisany w normie PN EN 27243). Uznaje się że środowisko gorące występuje wtedy gdy wskaźnik PMV > +2
W przypadku gdy organizm człowieka wytwarza mniej ciepła niż jest odbierane przez otoczenie, wówczas człowiekowi grozi wychłodzenie a nawet hipotermia.
Obciążenie cieplne w środowisku zimnym określane jest za pomocą wskaźnika IREQ (mówiącego o wymaganej izolacyjności – ciepłochronności stosowanej odzieży do zastanych warunków środowiska) (opisany w normie PN EN 11079). Za środowisko zimne przyjmuje się gdy wskaźnik PMV <-2.

## Slide 6: Wymiana ciepła między człowiekiem a otoczeniem
Czynniki indywidualne:
tempo metabolizmu
izolacyjność cieplna
Czynniki środowiskowe:
temperatura powietrza, °C
prędkość przepływu powietrza, m/s
wilgotność względna powietrza, %
Notes: Na wymianę ciepła między człowiekiem a otoczeniem wpływa wiele czynników które można podzielić na czynniki indywidualne (tempo metabolizmu, izolacyjność cieplna) oraz czynniki środowiskowe (czyli parametry otoczenia).
Podczas określania czynników wpływających na wymianę ciepła należy pamiętać, iż w przypadku osób z różnym rodzajami niepełnosprawności występują odstępstwa od wartości stabelaryzowanych zawartych we wcześniej wspomnianych normach. Do każdego przypadku należy podejść indywidualnie.

## Slide 7: Tempo metabolizmu
Źródło: PN-EN ISO 28803:2012 Ergonomia środowiska fizycznego. Stosowanie Norm Międzynarodowych w odniesieniu do osób o wymaganiach szczególnych
W zależności od rodzaju niepełnosprawności następuje wzrost lub spadek tempa metabolizmu w stosunku do stabelaryzowanych danych zawartych w normie PN-EN ISO 8996:2005
Osoby z niepełnosprawnością ruchową (np. korzystające z wózków inwalidzkich)
Osoby z inną niepełnosprawnością ruchową (np. niedowład kończyny górnej)
Notes: W przypadku określania tempa metabolizmu należy mieć na uwadze, iż w zależności od rodzaju niepełnosprawności wartości rzeczywiste mogą być niższe lub wyższe od danych stabelaryzowanych zawartych w normach. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową (np. korzystających z wózków inwalidzkich) ze względu na siedzący tryb życia tempo metabolizmu jest niższe. Natomiast w przypadku osób z inną niepełnosprawnością ruchową – np. niedowład kończyny górnej, tempo metabolizmu jest wyższe z racji wkładania większego wysiłku w wykonanie danej czynności.

## Slide 8: Izolacyjność cieplna
Źródło: PN-EN ISO 9920 Ergonomia środowiska termicznego -- Ocena izolacyjności cieplnej i oporu parowania zestawu odzieżowego;
PN-EN ISO 28803:2012 Ergonomia środowiska fizycznego. Stosowanie Norm Międzynarodowych w odniesieniu do osób o wymaganiach szczególnych
Izolacyjność cieplna odzieży na danym stanowisku pracy w zależności od rodzaju niepełnosprawności powinna być uzupełniona o izolacyjność cieplną np. wózka inwalidzkiego (0,1-0,2 clo) czy krzesła (0,1-0,3 clo)
Notes: Również w przypadku szacowania wartości izolacyjności cieplnej (ważnej pod względem wymiany ciepła) należy uwzględniać także inne aspekty oprócz zastosowanego ubrania, np. dodatkową izolacyjność cieplną wózka inwalidzkiego czy krzesła.

## Slide 9: Czynniki środowiskowe
ta
RH
tnw
tr
M
Va
Notes: Na wymianę ciepła produkowanego przez człowieka a otoczeniem mają wpływ również warunki środowiskowe – głównie temperatura otoczenia (ta, °C), temperatura radiacyjna (tr, °C), temperatura naturalna wilgotna (tnw, °C), wilgotność względna powietrza (RH, %) oraz prędkość przepływu powietrza (Va, m/s).

## Slide 10: Czynniki środowiskowe
Źródło: PN-EN ISO 28803:2012 Ergonomia środowiska fizycznego. Stosowanie Norm Międzynarodowych w odniesieniu do osób o wymaganiach szczególnych
Temperatura neutralna dla osób z niepełnosprawnościami
Temperatura neutralna dla osób pełnosprawnych
=
Notes: Zgodnie z zapisami w normie PN-EN ISO 28803 temperatura neutralna, w której odczuwany jest komfort cieplny jest taka sama w przypadku osób z niepełnosprawnościami jak i pełnosprawnych. Należy zwrócić jednak uwagę na zmniejszone możliwości adaptacyjne organizmu osoby z niepełnosprawnością do odchyleń od temperatury neutralnej.

## Slide 11: Odczuwanie komfortu cieplnego
Stałe warunki środowiska pracy
Zaburzony system termoregulacji nie kompensuje prawidłowo dużych odchyleń od temperatury neutralnej
Zmienne warunki środowiska pracy
Gwałtowne zmiany temperatury otoczenia wpływają negatywnie na osoby cierpiące na choroby układu krążenia
Osoby z zaburzonym systemem termoregulacji odczuwają komfort cieplny w zakresie 0 < PMV < +0.5
Notes: Należy zwrócić uwagę zarówno na stałe jak i zmienne warunki środowiska pracy. Organizm z zaburzeniami systemu termoregulacji nie kompensuje prawidłowo dużych odchyleń od temperatury neutralnej. Osoby z chorobami układu krążenia odczuwają negatywny wpływ zmiennych warunków cieplnych środowiska pracy.
Odczuwanie komfortu cieplnego przez wszystkich pracowników jest bardzo ważne, jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż osoby z zaburzonym systemem termoregulacji odczuwają komfort cieplny w mniejszym zakresie niż osoby pełnosprawne (0<PMV<+0.5).
[Zaburzenia systemu termoregulacji: osoby cierpiące na niedowład z powodu urazów rdzenia kręgowego; zaburzeń naczyniowo-ruchowych; zaburzenia wydzielania potu; osoby po amputacji lub atrofii kończyn; osoby przyjmujące leki np.: beta blokery, diuretyki, antycholinergiczne, antychistaminowe, neuroleptyki, antydepresanty; osoby z chorobą Parkinsona]

## Slide 12: Bezpośredni kontakt z gorącymi jak i zimnymi powierzchniami
Osoby z zaburzeniami odczuwania temperatury (czyli z zaburzeniami systemu termoregulacji) powinny unikać w pracy kontaktu z gorącymi jak i zimnymi powierzchniami
Notes: Osoby cierpiące na zaburzenia odczuwania temperatury, podczas bezpośredniego kontaktu z powierzchniami gorącymi (lub zimnymi), nieświadomie mogą ulec oparzeniom lub od odmrożeniom.

## Slide 13: Środowisko gorące
Osoby z niepełnosprawnością fizyczną (np. uszkodzenie rdzenia kręgowego), z zaburzeniami wydzielania potu oraz systemu termoregulacji cechują się obniżoną zdolnością schładzania organizmu – ryzyko przegrzania organizmu
Wysoka temperatura i zawilgocenie mogą negatywnie wpływać np. na pomoce techniczne, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością
Notes: Podczas pracy w środowisku gorącym, należy uwzględniać problemy związane z zaburzeniami wydzielania potu oraz systemu termoregulacji które powodują obniżoną zdolność do schładzania organizmu powodując duże obciążenie cieplne organizmu. Należy zauważyć iż uszkodzenie rdzenia kręgowego czy przyjmowanie leków naczyniowo-rozkurczowych, wpływają na zdolności adaptacyjne organizmu do środowiska gorącego. W konsekwencji istnieje zwiększone ryzyko przegrzania organizmu, wystąpienia udaru cieplnego, hipertermii a nawet śmierci. Praca w zbyt wysokiej temperaturze otoczenia wpływa negatywnie również na osoby cierpiące na choroby układu krążenia.
Parametry mikroklimatu wpływają także na tzw. pomoce techniczne, z których korzystają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Np. niepełnosprawność ruchowa – wózek inwalidzki elektryczny – wg producentów, zakres pracy części elektronicznych mieści się w granicach temperatura otoczenia -10+40°C, wilgotności względna powietrza 3070%; ubytek słuchu – aparaty słuchowe – wg producentów, należy chronić je przed wysoką temperaturą i zawilgoceniem (wilgotność względna nie powinna przekraczać 65%).

## Slide 14: Środowisko zimne
Praca w zbyt niskiej temperaturze otoczenia wpływa negatywnie m.in.: na osoby cierpiące na choroby układu krążenia czy osoby z zaburzeniami systemu termoregulacji, powodując zwiększone ryzyko wystąpienia hipotermii
Niska temperatura i zawilgocenie mogą negatywnie wpływać np. na pomoce techniczne, z których korzystają osoby z niepełnosprawnością
Notes: Praca w środowisku zimnym może również wpływać negatywnie na organizm człowieka. Osoby cierpiące na dziecięce porażenie mózgowe powinny unikać pracy w środowisku zimnym, gdyż zbyt niska temperatura powoduje pogłębianie się choroby. Praca w zbyt niskiej temperaturze otoczenia wpływa negatywnie na osoby cierpiące na choroby układu krążenia. Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia hipotermii w zimnym środowisku pracy dla osób z zaburzeniami odczuwania. Dodatkowo uszkodzenie rdzenia kręgowego, przyjmowanie leków naczyniowo-rozkurczowych, wpływają na zdolności adaptacyjne organizmu do środowiska zimnego.
W środowisku zimnym, podobnie jak w środowisku gorącym parametry mikroklimatu wpływają również na tzw. pomoce techniczne, z których mogą korzystać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności: np. ruchową – wózek inwalidzki elektryczny – wg producentów, zakres pracy części elektronicznych: temperatura otoczenia -10+40°C, wilgotność względna powietrza 3070%; niepełnosprawność słuchu – aparaty słuchowe – wg producentów, należy chronić je przed zawilgoceniem - należy zwrócić uwagę na zeszronienie urządzenia.

## Slide 15: Zagrożenie szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi
Czynniki biologiczne z grupy 2. zagrożenia
Czynniki biologiczne z grupy 3. zagrożenia
Notes: Analizując stanowisko pracy należy również zwracać uwagę na jakość powietrza. Pracownicy o ograniczonych zdolnościach manualnych oraz osoby o obniżonej odporności nie powinny pracować z czynnikami biologicznymi z 2 i 3 grupy zagrożenia.
[Grupa 2 zagrożenia - czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia, np.: Borrelia burgdorferi (krętek wywołujący boreliozę), Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty)]
[Grupa 3 zagrożenia - czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a rozprzestrzenienie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne; zazwyczaj istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia, np.: Yersinia pestis (dżuma), Mycobacterium tuberculosis (gruźlica), Wirus kleszczowego zapalenia mózgu;
Grupa 3** - czynniki biologiczne, które stanowią ograniczone ryzyko zakażenia dla pracowników, ponieważ nie są zazwyczaj przenoszone drogą powietrzną, np.: Salmonella typki, Shigiella dysenteriae, HIV, HBV, HCV, wirus wścieklizny, czynniki encefalopatii gąbczastych (BSE, CJD).]

## Slide 16: Zagrożenie szkodliwymi czynnikami biologicznymi i chemicznymi cd.
Niebezpieczne substancje chemiczne
Zapylenie powietrza
Substancje uczulające oraz drażniące
Notes: Pracownicy o ograniczonych zdolnościach manualnych oraz osoby o obniżonej odporności nie powinny pracować również z substancjami chemicznymi sklasyfikowanymi jako niebezpieczne.
Natomiast pracownicy z chorobami psychoneurologicznymi nie powinni być zatrudniani na stanowiskach pracy na których istnieje możliwość kontaktu z substancjami chemicznymi działającymi szkodliwie na układ nerwowy.
Osoby uczulone nie powinny pracować w miejscu narażenia na substancje uczulające oraz drażniące, gdyż u osób z obniżoną odpornością oraz osób wrażliwych na alergeny, narażenia na tego typu czynniki może prowadzić do rozwoju lub zaostrzenia dolegliwości ze strony układu oddechowego.
[Substancje chemicznie działające szkodliwie na układ nerwowy np.: metale i ich związki nieorganiczne, rozpuszczalniki organiczne, środki ochrony roślin, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, bromowane uniepalniacze, gazy spalinowe czy związki polifluorowane]